МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

«ЦЕНТР ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА»

Заказчик:

Мусиенко В.В.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ   ПЛАНИРОВКИ

территории для строительства линейного объекта –

«Газопровод низкого давления по улице Советский в станице Камышеватской  Ейского района Краснодарского края»

Директор МУП муниципального образования

Ейский район «Центр градостроительства,

архитектуры и землеустройства»	             О.А. Литвиненко

г. Ейск

2015

СОСТАВ ПРОЕКТА:

| Обозначение | Наименование | стр. | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 119-2015 | I.Пояснительная записка |  | - |
|  | II. Графический материал |  | - |
|  | Приложения |  | - |

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

| 1. Основания для проектирования.................................................................. | 6 |
| --- | --- |
| 2. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования................................................... | 7 |
| 3. Красные линии............................................................................................. | 8 |
| 4. Планируемые к размещению объекты капитального строительства, линейные объекты............................................................................................ | 9 |
| 5. Планировочная структура и территория общего пользования................. | 10 |
| 6. Сведения о земельных участках.................................................................. | 10 |
| 7. Технико- экономические показатели проекта........................................... | 10 |
| 8. Графические материалы.............................................................................. | 11 |
| 9. Приложение................................................................................................... | 11 |

1. Основания для проектирования.

Решение о разработке проектной документации принято на основании задания на проектирование.

Документация по планировке территории – Проект планировки территории для строительства линейного объекта –                                                                                 «Газопровод низкого давления по улице Советский в станице Камышеватской Ейского района Краснодарского края» разработана согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генерального плана Камышеватского сельского поселения Ейского района, утвержденного решением Совета муниципального образования Ейский район от 24.04.2013 г. № 73;

- Правил землепользования и застройки Камышеватского сельского поселения Ейского района, утвержденные  решением Совета муниципального образования Ейский район от 27.06.2014 г. № 224;

- Постановление   Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 года № 78.

Исходные данные для проектирования предоставлены Заказчиком.

Основанием для разработки проекта планировки являются:

- Постановление администрации Камышеватского сельского поселения Ейского района № 102 от 6 октября 2015 года № 102 «О подготовке документации по проекту планировки территории для строительства линейного объекта : «Газопровод низкого давления по улице Советской в станице Камышеватской Ейского района Краснодарского края»

- Техническое задание.

2.  Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования

Проектируемая территория расположена в юго-западной части  станицы Камышеватская Камышеватского сельского поселения Ейского района. Застройка кварталов сформирована на территории без определения какого – либо морфотипа исторической застройки, по типу – регулярная.

Результаты обследования показали, что основными факторами, влияющими на проектирования планировки данной территории кварталов, являются  сложившиеся планировочные разграничения, в том числе границы фактического использования землевладений и существующие ограждения. На рассматриваемой территории размещается жилая застройка, состоящая из одно, двухэтажных жилых домов.

Строительство  линейного объекта предусматривается по четной стороне улицы Советской надземного газопровода низкого давления Ду 80 мм от точки подключения в существующий надземный распределительный газопровод низкого давления, расположенной у жилого дома № 210 по ул. Советской до ул. Свободы.

Согласно «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановление   Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 осуществление любого вида хозяйственной деятельности (строительство, реконструкция объектов, складирование материалов, устройство проездов, земляные работы, посадка насаждений и т.п.) в зоне проектируемого газопровода на расстоянии 2,0 метров с каждой стороны от газопровода.

Территория проекта планировки относится к строительно-климатическому району III-В, характеризуемой как благоприятная для градостроительного освоения.

Рельеф основной части ровный, спокойный. Значительных перепадов высотных отметок местности не наблюдается.

Документами территориального планирования и градостроительного зонирования станицы Камышеватская территория размещения проектируемого газопровода расположена в пределах территории общего пользования , предназначенная для  размещения объектов инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения.

3. Красные линии.

Красные линии установлены с учетом материалов Генерального плана Камышеватского с/п, «Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ», транспортной схемой.

Расстояние между красными линиями определены категорией каждой из существующих и планируемых улиц. Размеры в красных линиях по улицам и проездам в существующей жилой застройке – 15м.

В границах красных линий сформированы охранные зоны инженерных сетей.

Координаты углов поворотных точек красных линий обработаны и собраны в таблицу 1.

Таблица 1

| № | Координаты точки | Параметры |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y | D | L |
| Квартал 1 |
| 1 | 630061,85 | 1296823,53 | 88 °60´ - | 11,90 11,83 |
| 2 | 630067,72 | 1296833,87 |  |  |
| 3 | 630077,86 | 1296827,77 |  |  |
| Квартал 2 |
| 4 | 630085,68 | 1296840,36 | 91 °29´ - | 11,83 136,63 |
| 5 | 630075,54 | 1296846,45 |  |  |
| 6 | 630143,23 | 1296965,44 |  |  |
| Квартал 3 |
| 7 | 630129,44 | 1296972,66 | 88 °82´ - | 136,63 11,83 |
| 8 | 630061,76 | 1296853,97 |  |  |
| 9 | 630051,61 | 129860,04 |  |  |
| Квартал 4 |
| 10 | 630044,16 | 1296846,93 | 91 °29´ - | 11,83 11,72 |
| 11 | 630054,32 | 1296840,86 |  |  |
| 12 | 630048,53 | 1296830,66 |  |  |

4. Планируемые к размещению объекты капитального строительства, линейные объекты

Проектируемый линейный объект – Газопровод низкого давления по улице Советский в станице Камышеватской Ейского района Краснодарского края.

надземного газопровода низкого давления Ду 80 мм от точки подключения в существующий надземный распределительный газопровод низкого давления, расположенной у жилого дома № 210 по ул. Советской до ул. Свободы.

Проектом не предусматривается пересечение проектируемым газопроводом естественных и искусственных преград.

Длина проектируемого газопровода  – 127  м

Координаты углов поворотных точек охранной зоны проектируемого линейного объекта -  «Газопровод низкого давления по улице Советский в станице Камышеватской Ейского района Краснодарского края» обработаны и собраны в таблицу 2.

Таблица 2

| № | Координаты точки | Параметры |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y | D | L |
| 1 | 630078,42 | 1296847,75 | 177 °13´ 176 °55´ 90 °00´ 90 °00´ 176 °55´ 177 °13´ 90 °00´ | 32,95 74,21 23,13 4,00 23,01 74,19 33,05 4,00 |
| 2 | 630093,95 | 1296876,81 |  |  |
| 3 | 630132,16 | 1296940,43 |  |  |
| 4 | 630142,85 | 1296960,93 |  |  |
| 5 | 630139,30 | 1296962,78 |  |  |
| 6 | 630128,66 | 1296942,38 |  |  |
| 7 | 630090,47 | 1296878,78 |  |  |
| 8 | 630074,89 | 1296849,63 |  |  |

5. Планировочная структура и территория общего пользования

Планировочно - транспортная структура разработана с учетом нормативных документов, на основании Генерального плана Камышеватского сельского поселения Ейского района, утвержденного решением Совета муниципального образования Ейский район от 24.04.2013 г. № 73, нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края и др. исходных данных.

Проектом предусмотрено сохранение улично- дорожной сети как ценного планировочного элемента данной  территории в системе населенного пункта.

Территории общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги и коридоры инженерных коммуникаций.

6. Сведения о земельных участках

По данным кадастровых планов территорий, установлено, что в проектируемых границах :

1)имеются участки, прошедшие кадастровый учет;

2) имеются земельные участки, стоящие на кадастровом учете декларативно ( не прошедшие кадастровый учет);

3) публичных и частных сервитутов не зарегистрировано.

7. Технико – экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Расчетные измерения/ един. измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории проекта – всего в том числе: |  |
| 1.1 | Территория зон действия частных сервитутов | не зарегистрировано |
| 1.2 | Территория зон действия публичных сервитутов | не зарегистрировано |
| 1.3 | Территория зон с особыми условиями использования территории (охранные, санитарно-защитные объекты культурного наследия и т.д.) | Охранная зона проектируемого линейного объекта- 521,08 метров |
| 1.4 | Территории земельных участков зеленых насаждений общего пользования (скверы, сады и т.д.) | Градостроительной документацией не предусмотрено |
| 2 | Длина проектируемого линейного объекта | 127 метров |

8. Графическая часть

1. Проект планировки территории (общий чертеж)

2. Чертеж красных линий.

3. Чертеж охранной зоны газопровода.

9. Приложения

1. Техническое задание.

2. Лицензии на проектирование

3. Постановление администрации Камышеватского сельского поселения от              6 октября 2015 года № 102 «О подготовке документации по проекту планировки территории для строительства линейного объекта : «Газопровод низкого давления по улице Советской в станице Камышеватской Ейского района Краснодарского края»

4. Письмо главы Камышеватского сельского поселения от 21 сентября 2015 года № 02-810/15-23

5. Копия Акта согласования схемы прохождения трассы газопровода низкого давления в ст. Камышеватской Ейского района.

6. Выкопировка из базы данных ИСОГД  муниципального образования Ейский район.

II. ГРАФИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ